## Slide 1: Hauteurs d’eau : les satellites / les instruments
Simone Stuenzi via imaggeo CC-BY-SA3,0
Cnes/Aviso
Notes: Sauf mention contraire, la présentation “Hauteurs d’eau (altimétrie) : les satellites / instruments” conçue par Cnes/Aviso est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0). Pour consulter cette licence, allez sur https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

## Slide 2
Background photo Dan Roizer for Unsplash, satellites Cnes/D. Ducros

## Slide 3: Missions altimétriques utilisées en hydrologie
1991
2032
Aujourd'hui
1991
1997
2003
2009
2015
2021
2027
3181 jours
7/17/1991 - 3/31/2000
ERS-1 (Esa)
4910 jours
8/10/1992 - 1/18/2006
Topex/Poseidon (Nasa/Cnes)
5921 jours
4/21/1995 - 7/6/2011
ERS-2 (Esa)
3692 jours
3/1/2002 - 4/8/2012
Envisat (Esa)
4130 jours
6/20/2008 - 10/10/2019
Jason-2 (Cnes/Eumetsat/Nasa/Noaa)
4286 jours
4/8/2010 - 12/31/2021
Cryosat-2 (Esa)
3232 jours
2/25/2013 - 12/31/2021
Saral (Cnes/Isro)
2559 jours
1/17/2016 - 1/18/2023
Jason-3 (Eumetsat/Noaa/Cnes/Nasa)
2558 jours
2/16/2016 - 2/16/2023
Sentinel-3A (EU)
2499 jours
3/31/2018 - 1/31/2025
Sentinel-3B (EU)
2557 jours
11/15/2020 - 11/15/2027
Jason-CS/Sentinel-6A (Esa/Eumetsat/Nasa)
1097 jours
2/15/2022 - 2/15/2025
Swot (Nasa/Cnes)
2558 jours
7/1/2023 - 7/1/2030
Sentinel-3C (EU)
2558 jours
7/1/2025 - 7/1/2032
Sentinel-3D (EU)
2558 jours
11/15/2025 - 11/15/2032
Jason-CS/Sentinel-6B (EU/Eumetsat/Nasa)
Notes: Sauf mention contraire, la présentation “Hauteurs d’eau (altimétrie) : les satellites / instruments” conçue par Cnes/Aviso est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0). Pour consulter cette licence, allez sur https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

## Slide 4: Les satellites altimétriques, de l’océan au cours d’eau
Une technique conçue d’abord pour les océans (1e idée : 1969). Les premiers satellites (années 1970) avaient une précision de ~1 m.
Années 90 : ERS-1, Topex/Poséidon utilisés sur lacs, grands fleuves
Envisat et Saral, puis Sentinel-3 ; Jason-2, -3 et -CS continuent ces mesures
Saral : meilleure résolution spatiale (faisceau plus fin)
Cryosat-2, Sentinel-3A&B : utilisation de techniques de synthèse d’ouverture (« division » du faisceau en plus petites unités par traitement de l’onde retour)
2022 : Swot, un imageur interférométrique large fauchée
Notes: Sauf mention contraire, la présentation “Hauteurs d’eau (altimétrie) : les satellites / instruments” conçue par Cnes/Aviso est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0). Pour consulter cette licence, allez sur https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

## Slide 5: ERS-1 & 2
Esa
Lancement : 17 juillet 1991 (ERS-1)
21 avril 1995 (ERS-2)
Fin : juin 1996 (ERS-1)
juin 2011 (fin de la couverture globale en juin 2003 pour ERS-2)
Mission : Observer la Terre et son environnement
Altitude : 782 à 785 km
Charge utile :
  radar altimètre mono-fréquence (RA)
  radiomètre bi-fréquence (MWR)
  Laser pour la détermination d'orbite
Orbite :
  Inclinaison : 98.52°
  Fréquence de revisite : 35 jours 3 jours (ERS-1 phase glaces) 168 jours (ERS-1 phase géodésique)
  Distance inter-trace à l'équateur : 80 km (cycle de 35 jours)
© ESA
© ESA
Notes: Sauf mention contraire, la présentation “Hauteurs d’eau (altimétrie) : les satellites / instruments” conçue par Cnes/Aviso est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0). Pour consulter cette licence, allez sur https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

## Slide 6: Topex/Poséidon
Nasa/Cnes
Lancement : 10 août 1992
Fin de la mission : 5 janvier 2006
Mission : Mesurer la hauteur des océans
Altitude : 1336 km
Charge utile :
  altimètre bi-fréquence (Topex)
  altimètre expérimental mono-fréquence (Poséidon-1)
  radiomètre tri-fréquence (TMR)
  Détermination d'orbite : laser (LRA), Doris, GPS (GPSDR)
Orbite :
  Inclinaison : 66° (non héliosynchrone)
  Fréquence de revisite : 10 jours
  Distance inter-trace à l'équateur : 315 km
© Cnes/D. Ducros
Notes: Sauf mention contraire, la présentation “Hauteurs d’eau (altimétrie) : les satellites / instruments” conçue par Cnes/Aviso est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0). Pour consulter cette licence, allez sur https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

## Slide 7: Jason-1
Cnes/Nasa
Lancement : 7 décembre 2001
Fin de la mission : 1er juillet 2013
Mission : Mesurer la hauteur des océans
Altitude : 1336 km
Charge utile :
  altimètre bi-fréquence (Poseidon-2)
  radiomètre tri-fréquence (JMR)
  Détermination d'orbite : Laser (LRA), GPS (TRSR), Doris
Orbite :
- Inclinaison : 66° (non héliosynchrone)
  Fréquence de revisite : 10 jours
  Distance inter-trace à l'équateur : 315 km
Le schéma d’émission / réception du satellite n’était pas optimisé pour les eaux continentales, donc peu de données sur terres
© Cnes/D. Ducros
© Cnes/D. Ducros
Notes: Sauf mention contraire, la présentation “Hauteurs d’eau (altimétrie) : les satellites / instruments” conçue par Cnes/Aviso est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0). Pour consulter cette licence, allez sur https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

## Slide 8: Envisat
Esa
Lancement : 1er mars 2002
Fin de la mission : 9 mai 2012
Mission : Observer la Terre et son environnement
Altitude : 800 km
Charge utile : 10 instruments différents dont :
  altimètre radar(RA2)
  radiomètre (MWR)
  Détermination d'orbite : laser (LRR), Doris
Orbite :
  Inclinaison : 98.5° (héliosynchrone)
  Fréquence de revisite : 35 jours
  Distance inter-trace à l'équateur : 80 km
© Esa
© Esa
Notes: Sauf mention contraire, la présentation “Hauteurs d’eau (altimétrie) : les satellites / instruments” conçue par Cnes/Aviso est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0). Pour consulter cette licence, allez sur https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

## Slide 9: Jason-2
Eumetsat/Noaa/Cnes/Nasa
Lancement : 20 juin 2008
Fin de la mission : oct. 2019
Mission : Mesurer la hauteur des océans
Altitude : 1336 km
Charge utile :
  altimètre bi-fréquence (Poseidon-3)
  radiomètre tri-fréquence (AMR)
  Détermination d'orbite : laser (LRA), Doris, GPS (TRSR)
Orbite :
  Inclinaison : 66° (non héliosynchrone)
  Fréquence de revisite : 10 jours
  Distance inter-trace à l'équateur : 315 km
© Cnes/D. Ducros
Notes: Sauf mention contraire, la présentation “Hauteurs d’eau (altimétrie) : les satellites / instruments” conçue par Cnes/Aviso est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0). Pour consulter cette licence, allez sur https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

## Slide 10: Cryosat-2
Esa
Lancement : 8 avril 2010
Mission : Observer les régions polaires
Altitude : 717 km
Charge utile :
  altimètre interféromètre (Siral) (instrument à « retard Doppler » (mode « SAR »))
  Détermination d'orbite : Doris, laser (LRR)
Orbite :
  Inclinaison : 92° (non héliosynchrone)
  Fréquence de revisite : 369 jours (Mais tous les points sur Terre observé en 30 jours)
© Esa
© Esa
Notes: Sauf mention contraire, la présentation “Hauteurs d’eau (altimétrie) : les satellites / instruments” conçue par Cnes/Aviso est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0). Pour consulter cette licence, allez sur https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

## Slide 11: Saral
Cnes/Isro
Lancement : 25 février 2013
Mission : Observer les océans
Altitude : 800 km
Charge utile :
  Altimètre-radiomètre AltiKa
  Détermination d'orbite : laser (LRA), Doris (+ instrument Argos3)
Orbite :
  Inclinaison : 98.5 °(héliosynchrone)
  Fréquence de revisite : 35 jours
  distance inter-trace à l'équateur : 80 km
© Cnes /ill. O. Sattler
© Cnes/Mira Production
© Cnes
Notes: Sauf mention contraire, la présentation “Hauteurs d’eau (altimétrie) : les satellites / instruments” conçue par Cnes/Aviso est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0). Pour consulter cette licence, allez sur https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

## Slide 12: Jason-3
© Cnes/D. Ducros
Eumetsat/Noaa/Cnes/Nasa
Lancement : 17 janvier 2016
Mission : Mesurer la hauteur des océans
Altitude : 1336 km
Charge utile :
  altimètre bi-fréquence(Poseidon-3B)
  radiomètre tri-fréquence
  Détermination d'orbite : laser , Doris, GPS
Orbite :
  Inclinaison : 66° (non héliosynchrone)
  Fréquence de revisite : 10 jours
  Distance inter-trace à l'équateur : 315 km
© Nasa/JPL
Notes: Sauf mention contraire, la présentation “Hauteurs d’eau (altimétrie) : les satellites / instruments” conçue par Cnes/Aviso est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0). Pour consulter cette licence, allez sur https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

## Slide 13: Sentinel-3
Union européenne
Lancement : Sentinel-3A 18 février 2016; Sentinel-3B 25 avril 2018 (à venir : C&D)
Mission : fournir des services opérationnels en routine aux puissances publiques, et aux utilisateurs sur océan et sur terres
Altitude : 814.5 km
Charge utile :
  altimètre (Sral) bande C/Ku héritier de Siral sur Cryosat (instrument à retard Doppler (mode SAR))
  radiomètre (bi-fréquence)
  détermination d’orbite : laser (LRR) , Doris, GNSS
Orbite :
  Inclinaison : 98.65° (héliosynchrone)
  fréquence de revisite : 27 jours
© Esa
© Esa
Notes: Sauf mention contraire, la présentation “Hauteurs d’eau (altimétrie) : les satellites / instruments” conçue par Cnes/Aviso est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0). Pour consulter cette licence, allez sur https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

## Slide 14: Sentinel-6 (Jason-CS)
Esa/Eumetsat/EU/Noaa/Cnes/Nasa
Lancement : Nov. 2020 (A) & 2025 (B)
Mission : Mesurer la hauteur des océans, continuer la
série T/P-Jason
Altitude : 1336 km
Charge utile :
  altimètre “Poseidon-4” basé sur SRAL (instrument à retard Doppler (mode SAR))
  radiomètre
  Détermination d'orbite : Doris, laser, GNSS
Orbite :
  Inclinaison : 66° (non héliosynchrone)
  Fréquence de revisite : 10 jours
  Distance inter-trace à l'équateur : 315 km
© Esa
© Cnes/D. Ducros
Notes: Sauf mention contraire, la présentation “Hauteurs d’eau (altimétrie) : les satellites / instruments” conçue par Cnes/Aviso est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0). Pour consulter cette licence, allez sur https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

## Slide 15: Swot
Nasa/Cnes/CSA/UKSA
Lancement : 16 décembre 2022
Mission : meilleure compréhension des océans et des eaux continentales sur Terre
Altitude : 890 km
Charge utile :
  altimètre interféromètre (KaRIn)
  altimètre bi-fréquence nadir (Poseidon-3)
  radiomètre tri-fréquence
  Détermination d'orbite : Doris, laser, GPS
Orbite :
  Inclinaison : 77.6 °(non héliosynchrone)
  fréquence de revisite : ~21 jours (20.86455 jours)
© Cnes/Mira Production
© TAS
Notes: Sauf mention contraire, la présentation “Hauteurs d’eau (altimétrie) : les satellites / instruments” conçue par Cnes/Aviso est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0). Pour consulter cette licence, allez sur https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

## Slide 16: Accès aux données
Hydroweb http://hydroweb.theia-land.fr/
Copernicus Global Land https://land.copernicus.eu/global/products/wl
Database for Hydrological Time Series of Inland Waters (DAHITI) https://dahiti.dgfi.tum.de/en/
Global Reservoirs and Lakes Monitor (G-REALM) https://ipad.fas.usda.gov/cropexplorer/global_reservoir/
Rivers & Lakes (non mis à jour) : http://altimetry.esa.int/riverlake/shared/main.html
FDR4Alt : mise au point de nouveaux traitements https://www.fdr4alt.org/
Notes: Sauf mention contraire, la présentation “Hauteurs d’eau (altimétrie) : les satellites / instruments” conçue par Cnes/Aviso est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0). Pour consulter cette licence, allez sur https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0